思考题与习题

第2章 水文学的一般概念与水文测验

2.1   如何量取河长?如何计量某河段的弯曲系数?

2.2   简述平原河道平面形态特点与水流冲淤特性。

2.3   如题2.3表，已知各河段特征点的河底高程及其间距，试求各河段的平均比降及全河的平均比降。

2.4   什么叫流域分水线?如何量取流域面积?

2.5   河川径流一般指的是什么?河川径流量可用哪几个特征值表示?

2.6   某河某水文站控制流域面积为566km2，多年平均径流量为8.8m3／s，多年平均降雨量为686.7mm，试求其各径流特征值。

河段平均比降计算资料                          题2.3表

| 自河源起至河口至各河段编号 | 底坡变化特征点上、下高程 （m） | 各特征点间距 （km） | 各段平均比降 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 全 河 | 72.5～41.9 41.9～25.6 25.6～16.3 16.3～3.7 3.7～0 | 211 253 248 200 60 |  |

2.7   我国南、北方河流的特征时期是什么?

2.8   影响径流的主要因素有哪些?

2.9   什么叫水位?如何测定水尺的零点高程?

2.10   简述如何用流速仪测量流速并计算流量。

2.11   含沙量与输沙率有何不同?

2.12   已测得13对水位—流量关系如题2.12表1所示，另有实测的水位—面积、水位—水面宽度以及用流速仪测得的4个水位—流量关系如题2.12表2所示。试用断面特征法将水位—流量关系曲线延长到最高水位H＝4.0m处。

实测水位—流量关系                         题2.12 表1

| 水位H（m） | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.45 | 1.50 | 1.70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量Q（m3/s） | 860 | 980 | 1100 | 1150 | 1260 | 1290 | 1400 |

| 水位H（m） | 1.80 | 1.90 | 2.05 | 2.20 | 2.50 | 2.80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量Q（m3/s） | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 2650 |  |

其它实测关系                              题2.12 表2

| 水 位 H | 过水面积 ω | 河宽 B | 湿周 χ | 水力半径 R |  | ω | 流量 Q | 附 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （m） | m2 | m | m | m |  |  | m3/s |  |
| 1.0 1.5 2.0 2.5 | 530 650 780 900 | 196 210 223 231 |  |  |  |  | 860 1290 1780 2400 | 用流速仪测 得的流量 |
| 3.0 4.0 | 1020 1280 | 239 254 |  |  |  |  |  | 待求流量 |

第三章 水文统计基本原理与方法

3.1   水文计算为什么要采用数理统计法?

3.2   频率、概率和累积频率有什么区别?扼要说明累积频率的基本特性。

3.3   什么叫重现期?它和物理学中的周期有何区别?

3.4   累积频率与设计频率有何区别?

3.5   简述经验适线法的操作步骤。

3.6   试述计算经验频率曲线及理论频率曲线的意义。

3.7   设有系列：1，2，3，4，5，6，20，试求此系列的统计参数。

3.8   有A，B两系列，A系列平均数为，偏态系数CsA，对应的累积频率为PA；B系列平均数为，偏态系数为CsB， B对应的累积频率为PB。若CsA＞CsB，试分析PA与PB哪个大(扼要说明原因)?

3.9   已知统计参数＝1000m3／s，Cv＝0.5，Cs＝2Cv，试绘制理论频率曲线，并确定P＝1％时的设计流量Q1%。

3.10   若＝1000m3/s，Cv＝0.5，Cs＝4Cv，试比较本题理论频率曲线与题3.9曲线的差异，并求Q1％值。

3.11   已知两系列的统计参数：Cv1＝Cv2＝1，Cs1＝Cs2＝2Cv，＝1000m3/s，＝4000m3/s，两系列P＝1％时的设计流量Q1％有何关系?

3.12   如题3.12图。黑点为经验频率点据，实线为理论频率曲线。适线时，欲使理论频率曲线更靠近经验频率点据，应调整什么参数?增大还是减小?

3.13   已收集到某取水建筑物附近的洪水流量资料如题3.13表，试用频率分析综合程序推求百年一遇的洪水流量QＰ。

题3.13表

| 记 录 年 份 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (m3/s) | 570 | 503 | 313 | 485 | 460 | 592 | 460 | 215 | 333 | 411 |
| 记 录 年 份 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 |
| Q (m3/s) | 263 | 460 | 342 | 274 | 496 | 399 | 273 | 306 | 346 | 463 |

3.14   均方差与标准误差有何区别?

3.15   说明总体与样本的区别和联系?

3.16   变量间的相关关系有哪几种，为什么要进行相关分析?

3.17   相关分析应满足哪些条件?长短系列分别用什么变量表示(变量为x，y)?

3.18   下列符号代表什么含义?

第四章 年径流与洪、枯径流

4.1   年径流分析与计算包括哪些主要内容?工程上有何用途?

4.2   径流资料的一致性指的是什么?如何进行分项还原计算?

4.3   径流资料的代表性指的是什么?如何检验一个n年样本系列的代表性?

4.4   如何根据多年平均年径流深等值线图求某流域的年平均径流量?

4.5   什么是水文比拟法?怎样选择参证站?

4.6   表示径流年内分配的方式有哪几种?各表示什么内容?

4.7   已知设计年径流量QＰ=12m3／s，代表枯水年的年径流量年内分配如题4.7表，试确定设计年径流量的年内分配。

代 表 枯 水 年 径 流 年 内 分 配                     题4.7表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月平均流量(m3/s) | 5.3 | 5.0 | 5.4 | 8.4 | 12.8 | 19.7 | 23.4 | 17.8 | 13.5 | 7.9 | 6.2 | 5.1 | 10.9 |

4.8   试简述设计洪水的概念及其内容。

4.9   有哪两类防洪设计标准?试各举一例说明之。

4.10   试简述调查考证洪水特大值的意义及特大值的处理。

4.11   试简述连序系列与不连序系列的概念及其组成。

4.12   按年最大值法选样，得1960～1980年连续实测最大流量，全部流量总和∑Qj=4800m3/s，其中1976年特大流量Q1976=1200m3/s。此外，又于文献中查得历史特大洪峰流量：1880年为Q1880=1000m3/s，1890年为Q1890=1100m3/s，试求：

(1) 系列平均数Ｎ；

(2) 各特大值重现期T(Q1976)，T(Q1880)，T(Q1890)；

(3) 连续观测资料中次大洪峰流量的重现期。

4.13   已知某站1959～1978年实测洪峰流量资料(见题4.13表)，另经历史洪水调查，得1887，1933年历史洪峰流量分别为Q1887＝4100m3/s，Q1933＝3400m3/s，试按此样本系列推算P＝1％的设计洪峰流量Q1％。

某 站1959～1978年 实 测 洪 峰 流 量                     题4.13 表

| 年 份 | 流 量(m3/s) | 年 份 | 流 量(m3/s) | 年 份 | 流 量(m3/s) | 年 份 | 流 量(m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959 1960 1961 1962 1963 | 1820 1310 996 1090 2100 | 1964 1965 1966 1967 1968 | 1400 996 1170 2900 1260 | 1969 1970 1971 1972 1973 | 720 1360 2380 1450 1210 | 1974 1975 1976 1977 1978 | 1500 2300 5600 2900 1390 |

4.14   简述影响枯水径流的主要因素。

4.15   枯水径流的历时如何确定?枯水径流的经验频率如何计算?

4.16   简述含零枯水系列的频率分析方法。

4.17   试述选择枯水径流参证站的原则。

4.18   缺乏资料地区枯水径流估算的方法有哪些?

4.19   径流调节的目的何在?

4.20   试校核图4.7的调节容量(提示：春季开始于二月份，元月份属于去年冬季)。

4.21   各种库容及其特征水位有哪些?如何确定总库容?

4.22   设计年径流年内分配如题4.7所求结果，若年平均用水流量＝10m3/s，试确定给水调节库容V(为简化计算，损失略去不计)。

4.23   什么是潮汐现象?什么叫高潮、低潮、潮差及潮期?

4.24   什么是潮流界?什么是潮区界?

4.25   潮汐河口的水位变化与哪些因素有关?

4.26   简述潮位频率计算的方法。

第五章 降水资料的收集与整理

5.1   什么是降水三要素?如何观测降水量?

5.2   计算流域平均降水量常用哪些方法?其计算公式和适用条件为何?

5.3   试将图5.9按表5.3的内容对照整理分析一下。

5.4   试用程序框图扼要说明图解法求暴雨强度公式中参数(A1、B及n)的步骤。

5.5   某城市根据自记雨量计记录资料，经过计算整理得出题5.5表。试用图解法推求暴雨公式中的A1、B及n。然后，再利用非线性最小二乘估计程序(需稍加改动)进行求解，并将结果与手算法加以比较。

i — t — T    关   系                        题5.5表

| 序号 | 重现期T (a) | 降 雨 历 时t (min) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
|  |  | i (mm/min) |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 10 5 3 2 1 0.5 0.33 0.25 | 3.30 2.92 2.61 2.40 1.85 1.44 1.15 1.00 | 2.51 2.00 1.81 1.65 1.35 1.10 0.92 0.70 | 1.85 1.65 1.45 1.35 1.18 0.87 0.72 0.58 | 1.57 1.40 1.30 1.22 0.98 0.79 0.61 0.50 | 1.30 1.15 1.05 0.95 0.80 0.65 0.51 0.40 | 1.15 1.00 0.88 0.80 0.63 0.48 0.38 0.32 | 1.01 0.86 0.76 0.68 0.54 0.40 0.32 0.26 |

第六章 小流域暴雨洪峰流量的计算

6.1   为什么要计算降雨损失?降雨主要有哪些损失?一次降雨的净雨深如何计算?

6.2  如题6.2图，设f1=0.5km2，f2=15km2，f3=10km2，流域汇流历时τ=3h，净雨历时tc=4h，净雨深依次为：R1=30mm，R2＝20mm，R3=R4=10mm试求最大流量及流量过程线。

6.3   什么是流域最大汇流时间?什么是产流历时?什么是降雨历时?三者有何异同?

6.4   用水科院水文所公式推算暴雨洪峰流量需要哪些资料?简要说明其计算步骤。

6.5   我国南方某丘陵地区一小河，流域面积F = 18.6km2，主河槽长度L = 5.5km，河槽纵比降S=0.0083。属植被一般的土石山区，流域内耕地较多，间有稀疏幼林，土质为壤土。24h平均降雨量=100mm，Cv，24=0.5，Cs，24=3.5Cv，24，n=0.70，试用水科院水文所公式求设计频率为P＝1%的洪峰流量Qm。

6.6   用铁一院两所公式推算暴雨洪峰流量有何特点?简要说明其计算步骤。

6.7   已知某小河流域面积F=39km2，地处丘陵区，植被中等，河床弯曲，多冲田滩地。主河槽长度L1=32km，平均坡度S1=165‰；山坡平均长度Ｌ2=0.2km，平均坡度S2=673‰；河槽流速系数A1=0.167(m1=10，α=4)，山坡流速系数A2=0.015。土壤类别为Ⅲ类，其R=1.02，γ1=0.69；暴雨公式采用i=At-n形式。频率为1%的点雨力A点=74mm/h，n1=0.42，n2=0.70，长短历时暴雨强度衰减指数转折点时间t0=1h。试用铁一院两所公式计算频率为1%的设计洪峰流量。

6.8   按暴雨资料推求洪峰流量时，在哪些参数中体现出设计频率?

6.9   某地川原沟壑区有一流域面积F=32.5km2的河流，试按式(6.67)与表6.16推求设计频率为2%的洪水流量。

6.10  某丘陵区有一小河，流域面积F=18.4km2，该地区多年平均最大24h暴雨量24 = 110mm，Cv，24=0.55，Cs，24=3.5Cv，24，n=0.70，试用公式(6.69)与表6.17求该地设计频率为5%的洪水流量。

第七章 城市降雨径流

7.1   城市化程度的提高对城市水文过程有什么影响?

7.2   城市暴雨径流有何特点?城市化对城市降雨径流有什么影响?

7.3   城市水文资料的收集应注意哪些方面?为什么城市水文测验中还包括径流水质监测方面的内容?

7.4   城市暴雨径流的水质有何特点?城市暴雨径流中污染物来自何处?

7.5   城市径流水质控制应遵循的基本原则有哪些?

7.6   用于城市径流水质控制的滞洪设施主要有哪几种? 分别说明这些滞洪设施是如何控制径流水质和调节径流的。