### 实验八：“建（构）筑物动力特性现场实测技术”试验大纲

### （设计性、开放性）

一、实验目的

1. 了解脉动测试法的基本原理，掌握用脉动法测试结构的固有频率、阻尼及振型的方法；

2.  熟悉常用结构动力特性测试系统的组成和相关仪器的使用方法；

3.  熟悉建（构）筑物动力特性现场实测的基本方法和一些应该注意的问题；

4.  掌握DASP分析软件，并对实测数据进行结构动力特性分析。

二、可供使用的测试仪器及测试系统

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 序号 | 仪器名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 891-Ⅱ型拾振器 |  | 4 | 钢筋或混凝土试块 |  |
| 2 | 891-Ⅱ型放大器 |  | 5 | 笔记本计算机 |  |
| 3 | INV306U智能信号采集 |  | 6 | DASP 软件系统 |  |

三、实验内容及要求

要求学生以组为单位，采用脉动法对校园内某栋建筑物（例如土木实验大楼）进行动力特性现场测试，并独立完成、提交实测分析报告。

1. 收集资料：在对建筑结构物进行试验检测之前，应首先收集被检测建筑物的相关设计资料，了解建筑平、立、剖面尺寸及主要承重结构体系。

2. 环境调研:了解该建筑物的地理环境和建筑物周围的振动、噪音等情况。

3. 选择测试仪器安放位置；

4．确定测试方案；

5. 测点布置；

6. 数据采集；

7.数据分析处理。

四、实验报告

1. 绘制本次实测建筑结构的结构平面图，测点布置平面、立面图。

2 .设计测试方案，并阐述实测测点布置的理由。

3. 用DASP程序分析计算该结构的各阶频率、阻尼等动力特性。并完成该建筑物的动力特性实测分析报告。

4. 通过该次实验，谈谈结构动力特性现场实测应注意的问题。

制 定 者：龚安礼

指导教师：王泽军、龚安礼、喻磊

审定者：张兴虎

批准者：王泽军

结构与抗震实验室

制定日期：2005年12月30日