试验四   “钢筋混凝土简支梁受弯破坏试验”实验大纲

（综合性、设计性试验）

一、试验目的

1．掌握制定结构构件试验方案的原则，设计简支梁受弯破坏试验的加荷方案和测试方案，并根据试验的设计要求选择试验测量仪器仪表。

2．观察钢筋混凝土受弯试件从开裂、受拉钢筋屈服、直至受压区混凝土被压碎这三个阶段的受力与破坏全过程，掌握适筋梁受弯破坏各个临界状态截面应力应变图形的特点。

3．能够按照国家规范要求，对使用荷载作用下受弯构件的强度、刚度以及裂缝宽度等进行正确评价。

二、可供使用设备和仪表

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 序号 | 仪器名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静载反力试验装置 |  | 9 | X-Y函数记录仪 |  |
| 2 | 20t液压千斤顶配高压油泵 |  | 10 | 电测位移计 |  |
| 3 | 荷载分配梁 |  | 11 | 千分表 |  |
| 4 | 20t或10t荷载传感器 |  | 12 | 百分表 |  |
| 5 | 滚动和铰支座若干 |  | 13 | 附着式应变计的标脚 |  |
| 6 | 支撑架 |  | 14 | 附着式应变计的测杆 |  |
| 7 | 静态电阻应变仪 |  | 15 | 磁性表座 |  |
| 8 | 动态电阻应变仪 |  | 16 | 螺丝刀、导线等器材和工具 |  |

三、试验要求

1．试件计算

给定试件的混凝土强度等级为C25，钢筋为Ⅰ、Ⅱ级，试件配筋（见图）根据所学过钢筋混凝土构件设计计算原理的知识，完成该试件梁开裂、屈服及破坏等各项控制荷载及变性指标计算，提供试件计算书。

2．载荷方案设计

⑴ 利用结构实验室的加载反力试验装置，设计实验的加载和控制方案。

⑵ 规划荷载分级，确定加载制度。

3．测试方案设计

⑴ 根据简支梁的内力和变形特点，进行各方面的测点布置；

⑵根据量程和精度要求选择各种量测仪器仪表；

4．组织方案设计

四、试验报告

- 简述该项试验的概况；

- 绘制加荷方案示意图，测点布置图和加荷程序控制图。

- 绘制在80% 、、荷载时简支梁纯弯段某一截面混凝土应变分布图，并确定中和轴的位置。

3. 以任一应变测点记录为对象，绘制荷载-应变（）曲线，并结合试验现象加以分析。

4.绘制荷载-跨中挠度变形曲线，描述其特点，并结合试验现象及已有知识加以分析。

5. 结合试验现象，简要描述简支适筋梁受弯破坏三个阶段的主要特征。

七、思考题

- 根据受弯构件正截面破坏试验的经验，试规划一根简支梁斜截面破坏的试验方案，包括载荷方案、测试方案及加载制度的设计。

- 在试验过程中开裂荷载、屈服荷载及极限破坏荷载如何确定？

制 定 者：龚安礼

指导教师：龚安礼、喻磊、郭昕

审定者：张兴虎

批准者：王泽军

结构与抗震实验室

制定日期：2005年12月30日