第三章 压型钢板与混凝土组合板

思考题：

1．为了提高压型钢板与混凝土的组合作用，通常采用哪些方法和措施？

2．什么是压型钢板受压翼缘的有效计算宽度？它是如何取值的？

3．压型钢板与混凝土组合板一般有哪些破坏形式？通常在什么情况下发生？

4．说明组合板正截面受弯承载力和挠度计算的一般原则。

5．组合板正截面承载力计算时采用哪些计算假定？

6．说明组合板在使用阶段挠度计算时换算截面法的一般概念。

习题：

某压型钢板与混凝土组合楼板的平面布置和剖面图如题3.1图所示。组合板为两跨连续板，施工阶段和使用阶段的活荷载分别为1.5kN/m2和1.8kN/m2，使用阶段活荷载的准永久值系数。压型钢板上方混凝土翼板的厚度为65mm，沟槽内混凝土的重量按11.6mm厚度考虑，水泥砂浆面层厚25mm。压型钢板的截面特征见题3.1表和题3.1图。钢材采用Q235钢，混凝土采用轻骨料混凝土，容重为16.5kN/m3，强度等级为C25。试对该组合板进行以下内容的验算：

1．施工阶段：（1）正截面受弯承载力；（2）挠度；

2．使用阶段：（1）正截面受弯承载力；（2）斜截面受剪承载力；（3）挠度；（4）自振频率。

题3.1表  压型钢板的截面特征

| 截面尺寸(mm) | 截面积 A(102mm2/m) | 重量W(kN/m2) | 形心 位置yG(mm) | 截面惯性矩 Is（104mm4/m） | 有效截面 抵抗矩 Ws（103mm3/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hs | B | b | b1 | t |  |  |  | 全截面 | 有效截面 | 正弯曲 | 负弯曲 |
| 25 | 90 | 40 | 50 | 1.2 | 16.73 | 0.13 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | 14.0 | 14.0 |

题3.1图  组合板的平面图、剖面图和压型钢板截面尺寸