第四章 钢与混凝土组合梁

思考题：

1．组合梁是由哪几部分组成的？钢梁与混凝土板之间能够共同工作的条件是什么？

2．组合梁的设计计算理论有哪两种？一般各在什么情况下应用？

3．组合梁按塑性理论计算时，钢梁截面应满足哪些要求？为什么？

4．完全剪切连接组合梁按塑性理论计算时采用了哪些基本假定？

5．连续组合梁在受力性能和设计计算方面有什么特点？

6．连续组合梁按照弹性理论计算的原则和方法是什么？

7．连续组合梁按塑性理论计算时应满足哪些要求？

8．组合梁中的钢梁在哪些情况下可不进行整体稳定性验算？

9．什么是部分剪切连接？一般在什么条件下，采用部分剪切连接的设计方法？

10．在简支组合梁的变形计算中为什么采用折减刚度，而不直接采用换算截面刚度？

习题：

1．某平台次梁采用钢与混凝土简支组合梁，梁的跨度为6m，梁间距为2m，梁的截面尺寸见题图4.1。施工阶段和使用阶段的活荷载标准值分别为1.5kN/m2和6kN/m2，使用阶段活荷载的准永久值系数。平台上有30mm厚水泥砂浆面层，钢梁与混凝土之间无温差。混凝土的强度等级为C25（，），钢材采用Q235钢(,,)。钢梁与混凝土板之间采用栓钉连接件，以承受交界面上全部的纵向剪力.试按弹性理论进行以下内容的验算：

施工阶段：(1) 钢梁的受弯承载力；(2) 钢梁的受剪承载力；(3) 钢梁的挠度；

使用阶段：(1)组合梁的受弯承载力；(2) 组合梁的受剪承载力；(3) 组合梁的挠度；(4) 钢梁腹板的局部稳定性；(5) 剪切连接件设计。

题图4.1  组合平台次梁的截面尺寸

2．某钢与混凝土简支组合梁构件，梁的跨度为6.5m，梁间距为2.25m，梁的截面尺寸如题图4.2所示。施工时在钢梁的跨度中点设一道侧向支撑，施工阶段和使用阶段梁上作用的活荷载标准值分别为2.5kN/m2和13kN/m2，使用阶段活荷载的准永久值系数。混凝土板上有40mm厚水泥砂浆面层。混凝土的强度等级为C30（，），钢材采用Q235钢(，，)。试按塑性理论验算以下内容：

施工阶段：(1) 钢梁的受弯承载力；(2) 钢梁的受剪承载力；(3) 钢梁的整体稳定性；(4) 钢梁的挠度;

使用阶段：(1) 组合梁的受弯承载力；(2) 组合梁的受剪承载力；(3) 组合梁的挠度； (4) 完全剪切连接设计。

题图4.2  组合梁的截面尺寸