第五章 型钢混凝土结构

思考题：

1．型钢混凝土构件分类。

2．型钢混凝土构件的特点及适用范围。

3．为什么型钢混凝土结构具有很好的延性、耗能性能与抗震性能？

4．粘结滑移对型钢混凝土结构受力性能的影响。

5．何谓修正平截面假定？

6．何谓剪跨比？剪跨比对型钢混凝土构件剪切性能有何影响？

7．何谓型钢混凝土柱的轴压比？轴压比对型钢混凝土柱抗震性能的影响如何？为什么抗震设计中要限制柱的轴压比？

8．型钢混凝土结构的构造要求及其意义。

习题：

1．型钢混凝土梁截面尺寸为300×600mm，混凝土的强度等级为C30。内对称配置工字钢I40a，型钢为Q235。梁中截面上下各配置纵筋2φ16，。确定该梁所能承受的最大弯矩。

2．型钢混凝土简支梁，断面为300mm×500mm，混凝土强度等级为C30。内配Q235工字钢I36a，对称配置。梁上永久荷载设计值为15kN/m（包括梁的自重），可变荷载设计值18 kN/m。梁上下各配纵筋2φ16，。验算其剪切承载能力并配置钢箍。

3．型钢混凝土柱截面为400mm×600mm，计算高度l0=6m，混凝土强度等级为C30。内对称配置Q235工字钢I45a，4φ20钢筋，mm，mm。承受轴力N=1200kN，弯矩M=500kN·m。验算其正截面承载能力。

4．有一型钢混凝土框架中节点，节点左右梁的断面均为300mm×600mm，内含I45aQ235工字钢。节点上下柱断面均为400mm×500mm，内含I40aQ235工字钢。混凝土强度等级均为C30。在竖向荷载与水平地震作用组合下，节点左梁端弯矩设计值为，右梁端弯矩。柱中轴压力设计值为1500kN，节点上下柱反弯点之间的距离为3.6m。试验算节点剪切承载能力。