第十章 压杆稳定

学时分配：共6学时

主要内容：两端铰支细长压杆的临界压力，杆端约束的影响，压杆的长度系数，临界应力欧拉公式的适用范围；临界应力总图、直线型经验公式，使用安全系数法进行压杆稳定校核。

$10.1压杆稳定的概念

1．压杆稳定

若处于平衡的构件，当受到一微小的干扰力后，构件偏离原平衡位置，而干扰力解除以后，又能恢复到原平衡状态时，这种平衡称为稳定平衡。

2．临界压力

当轴向压力大于一定数值时，杆件有一微小弯曲，一侧加一微小干扰且有一变形。任一微小挠力去除后，杆件不能恢复到原直线平衡位置，则称原平衡位置是不稳定的，此压力的极限值为临界压力。

由稳定平衡过渡到不稳定平衡的压力 的临界值称为临界压力（或临界力），用表示。

3．曲屈

受压杆在某一平衡位置受任意微小挠动，转变到其它平衡位置的过程叫屈曲或失稳。

$10.2细长压杆临界压力的欧拉公式

1．两端铰支压杆的临界力

选取如图所示坐标系。距原点为的任意截面的挠度为。于是有

2．挠曲线近似微分方程：

将其代入弹性挠曲线近似微分方程，则得

令

则有

该微分方程的通解为

式中A、B——积分常数，可由边界条件确定

压杆为球铰支座提供的边界条件为

和时，

将其代入通解式，可解得

，

上式中，若A=0，则；即压杆各处挠度均为零，杆仍然保持直线状态，这与压杆处于微小弯曲的前提相矛盾。因此，只有

满足条件的值为

则有

于是，压力为

得到杆件保持微小弯曲压力-临界压力于是可得临界压力为

此式是由瑞士科学家欧拉（L. Euler）于1744年提出的，故也称为两端铰支细长压杆的欧拉公式。

此公式的应用条件：理想压杆；线弹性范围内；两端为球铰支座。

$10.3其他条件下压杆的临界压力

欧拉公式的普遍形式为

式中称为长度系数，它表示杆端约束对临界压力影响，随杆端约束而异。表示把压杆折算成相当于两端铰支压杆时的长度，称为相当长度。

两端铰支，；一端固定另一端自由；两端固定，；一端固定令一端铰支，。

例：试由一端固定，一端简支的细长压杆的挠曲线的微分方程，导出临界压力。

解：

由挠曲线的微分方程可得

方程的通解为

固定支座的边界条件是

时，，

时，，

边界条件带入上面各式得

解得

作出正切曲线，与从坐标画出的45º斜直线相交，交点的横坐标为

弯矩为零的C点的横坐标

$10.4 压杆的稳定校核

1．压杆的许用压力

为许可压力；为工作安全系数。

2．压杆的稳定条件

例  平面磨床液压传动装置示意图。活塞直径，油压。活塞杆长度，材料为35钢，，，。试确定活塞杆的直径。

解：

（1）轴向压力

（2）临界压力

（3）确定活塞杆直径

由得出

（4）计算活塞杆柔度

对35号钢，

因为，满足欧拉公式的条件。

# Text boxes

v

活塞杆

p

P

P

P

P

P<Pc r

P=Pc r

干扰力

x

x

l

0.3l

C