1、组合结构中组合效应是如何取得的？

答：组合结构的组合效应的取得主要是依靠钢与混凝土之间的可靠连接。组合效应一般反映在两个方面：一是能起到传递钢材与混凝土界面上纵向剪力的作用，二是能抵抗钢材与混凝土之间的掀起作用。

2、压型钢板与混凝土组合楼板的优点有哪些？

答：组合楼板的优点是：

1）压型钢板可以作为浇筑混凝土的永久模板，节省了施工中搭设脚手架和安装与拆除模板的时间，大大缩短施工周期，节约成本；

2）压型钢板安装完毕，可为施工提供较为宽敞的工作平台，一般倩况下不必设置临时支撑，不会影响其它楼层的施工，同时压型钢板单位面积的自重较轻，易于运输和安装，提高了施工效率，进而可以实现立体交叉施工；

3）压型钢板通过与混凝土的组合作用，可以部分或全部代替楼板中的受力钢筋，从而减小了钢筋的制作与安装工作量；

4）在组合板与钢梁形成的组合楼盖中，压型钢板一般通过圆柱头栓钉与钢梁连接，故压型钢板在施工阶段可对钢梁起侧向支承作用，提高了钢梁的整体稳定性，同时又保证了施工人员在压型钢板上的行走和操作安全；

5）由于几何形状的特殊性，压型钢板与混凝土组合板具有较大的刚度，且减少许多受拉区的混凝土，使组合板自重减轻，地震反应降低，对结构受力更为有利，并相应可以减小梁、柱和基础的尺寸；

6）压型钢板的肋部便于铺设水、电、通信等管线，可以增大室内层高或降低建筑总高度，提高建筑设计的灵活性。

3、钢与混凝土组合梁有哪些分类，它在受力上有何特点？

答：钢与混凝土组合梁的分类有：

1）按照板托的设置情况分类，按混凝土翼板是否带有板托可分为两类：带板托和不带板托；

2）按混凝土翼板的构造形式分类，分为现浇钢筋混凝土翼板、带压型钢板的现浇钢筋混凝土翼板、预置钢筋混凝土翼板和叠合板翼板。

3）按组合梁钢梁与混凝土翼板接触面上的滑移大小分类，分为完全抗剪连接组合梁和部分抗剪连接组合梁。

受力特点：在实际工程中，常用的组合梁形式为简支组合梁和连续组合梁，两者在使用过程中具有各自的受力特点。

(1)简支组合梁

简支组合梁在使用阶段具有以下的受力特点。 1）简支组合梁在支座截面处和跨中截面处内力存在着较大的差异，应分别计算其承载力。在支座截面处，剪力最大，弯矩为零；在跨中截面处、弯短较大，剪力较小，故可按纯剪和纯弯条件分别计算支座截面处及跨中截面处的组合梁承载力；2）组合梁是通过接触面上的抗剪连接件将混凝土翼板与钢粱形成一个整体，共同受力，故沿组合梁跨度全长各截面的受弯承载力均远大于钢梁的承载力；3）由于组合梁中的混凝土冀板具有较大的刚度，且与下部钢梁的上翼缘连接，因此在使用阶段，简支组合梁的整体稳定性和钢梁上部受压翼缘的局部稳定均可以得到保证。

(2)连续组合梁

由于连续组合梁中间支座负弯矩区的连接构造较为复杂，受力比简支组合梁复杂，其具有以下的受力特点。1）对于连续组合梁的支座负弯短区段，内于混凝土受拉开裂退出工作，一般不考虑混凝土冀板的作用．可仅考虑混凝土冀板在有效宽度内沿梁轴线方向的纵向钢筋和钢梁承担弯矩；2）对于连续组合粱的跨中截面，混凝土翼板与钢梁可以形成整体共同工作，受

弯承载力较高；3）组合粱支座负弯短区段的抗弯承载力远小于跨中截面，而一般连续梁的内力

分布规律为支座负弯矩大、跨中正弯矩小，两者正好相反，对结构构件受力产生不利影响；4）连续组合梁承受较大的楼面活荷载，再加之活荷载的最不利布置，可能导致某一跨组合梁在全跨范围内出现负弯矩，使钢梁的下翼缘处于受压状态，此时需验算钢梁的整体稳定性；5）在连续组合梁的支座处，截面的剪力和弯矩均较大，受力复杂．截面验算时需考虑钢梁中正应力和剪应力的组合。

4、型钢混凝土结构与钢结构和钢筋混凝土结构相比，有什么特点？

答：与钢筋混凝土结构相比，型钢混凝土结构的特点：

（1）变形能力强，抗震性能好。钢筋混凝土结构由于混凝土材料的脆性特性，特别是当同一层的柱刚度相差较大、负担剪力不均衡或是当结构存在较大的偏心扭矩是，构件容易发生剪切破坏，结构的延性较差。型钢混凝土由于型钢的存在，构件延性得到很大的改善。

（2）在截面尺寸相同的条件下，可以合理配置较多的钢材。超高层建筑底层柱的剪力很大，当采用钢筋混凝土构件时，为了满足规范对轴压比的要求，柱截面尺寸通常很大，而这类短柱的延性往往很差。如果采用型钢混凝土构件，就可以大大提高柱的含钢率，使柱子的承载能力与变形能力显著提高。对于大跨度梁，如果采用钢筋混凝土构件，梁截面高度较大，难以满足建筑净空要求，而改用型钢混凝土构件就很容易满足要求。另外钢材没有徐变问题，型钢混凝土构件由于徐变引起的挠度较小。

（3）当基础采用钢筋混凝土结构、上部为钢结构时，采用型钢混凝土结构作为过渡层可以使结构的内力传递更为合理。

（4）在施工时，型钢骨架有较大的承载力。可以作为脚手架使用，并可承受模板的重量。如果再利用压型钢板作为钢筋混凝土楼板的模板的话，可以大大节省模板的工作量。

（5）由于在构件中同时存在型钢和钢筋，浇注混凝土比较困难。

（6）用钢量大，建设费用较高。型钢混凝土结构的用钢量为80～180kg/m2,其中型钢占总用钢量的20%～50%。

与纯钢结构相比，型钢混凝土结构的特点：

（1）混凝土兼有参与构件受力与保护层的功能，经济性好，可节省钢材。

（2）结构刚度大，外力作用下变形小，在风荷载和地震作用下，结构的水平位移易满足要求。

（3）混凝土有利于提高型钢的整体稳定性，钢板的局部屈曲、杆件弯曲失稳及梁的侧向失稳不易发生，如果结构构件设计合理，就能保证很好的延性。

（4）使用的型钢规格较小、钢板厚度较薄，比较符合目前我国钢材轧制的实际情况。

（5）结构自重较大，施工复杂程度较高。

5、什么是含钢率，什么是约束效应系数？二者之间的关系是什么？

答：含钢率是指型钢混凝土柱的型钢截面面积与柱全截面面积比值。

为反映钢管混凝土杆件中钢管对核心混凝土约束作用的大小．准确描述钢管和混凝土二者之间的相互作用，引入约束效应系数，定义为

式中  、—钢管和核心混凝土的横截面面积；

—钢材的屈服强度；

—内填混凝土的轴心抗压强度标服值。

对某一特定的钢管混凝土截面，约束效应系数可以反映出组成钢管混凝土截面的钢材和混凝土的几何特性及物理特性参数的影响。值越大，表明钢材所占比重越大，混凝土的比重相对较小，即含钢率大；反之，值越小，表明钢材所占比重越小，混凝土的比重相对较大，即含钢率小。